## Slide 1: Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ. Глава 2. Системы физических величин. Глава 3. МЕТОДЫ и виды ИЗМЕРЕНЙ.
СС

## Slide 2
2. Системы физических величин.
2.1. Размерность физической величины.
В науке, технике и повседневной жизни мы имеем дело с разнообразными свойствами окружающих нас физических объектов. Эти свойства отражают процессы взаимодействия объектов между собой. Их описание производится посредством физических величин. Для того чтобы можно было установить для каждого объекта различия в количественном содержании свойства, отображаемого физической величиной в метрологии введены понятия её размера и значения.
Каждая физическая величина имеет свои качественную и количественную характеристики. Качественная характеристика определяется тем, какое свойство материального объекта или какую особенность материального мира эта величина характеризует. Так, свойство "прочность" в качественном отношении характеризует такие материалы, как сталь, дерево, ткань, стекло и многие другие, в то время как количественное значение прочности для каждого из них совершенно разное. Размерность физической величины – выражение в форме степенного многочлена, составленного из произведений символов основных физических величин в различных степенях и отражающее связь данной физической величины с величинами, принятыми в данной системе за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 1.

## Slide 3
Размерность является качественной характеристикой измеряемой величины. Для выявления количественного различия содержания свойства в каком-либо объекте, отображаемого физической величиной, вводится понятие размера физической величины. Например, каждое тело обладает определенной массой, вследствие чего тела можно различать по их массе, т. е. по размеру интересующей нас величины. Этот размер устанавливается в процессе измерения - совокупности операций, выполняемых для определения количественного значения величины.
Целью измерений является определение значения физической величины - некоторого числа принятых для нее единиц (например, результат измерения массы изделия составляет 2 кг, высоты здания -12 м и др.). Между размерами каждой физической величины существуют отношения в виде числовых форм (типа «больше», «меньше», «равенства», «суммы» и т.п.), которые могут служить моделью этой величины.
Значение физической величины – получают в результате её измерения или вычисления в соответствии с основным уравнением измерения Q = q [ Q ], связывающим между собой значение ФВ Q, числовое значение q и выбранную для измерения единицу [ Q ]. В зависимости от размера единицы будет меняться числовое значение ФВ, тогда как размер её будет одним и тем же.
Размер единиц ФВ устанавливается путем их законодательно закрепленного определения метрологическими органами государства.

## Slide 4
Важной характеристикой ФВ является её размерность dim Q – выражение в форме степенного многочлена, отражающее связь данной величины с основными ФВ. Коэффициент пропорциональности в нем принят равным единице:
dim Q = La Mb Tc Id ,
где L, M, T, I – условные обозначения основных величин данной системы;
a, b, c, d – целые или дробные, положительные или отрицательные вещественные числа.
Показатель степени, в которую возведена размерность основной величины, называют показателем размерности. Если все показатели размерности равны нулю, то такую величину называют безразмерной.
Размерность ФВ является более общей характеристикой, чем представляющее её уравнение связи, поскольку одна и та же размерность может быть присуща величинам имеющим разную качественную природу и различающимся по форме определяющего уравнения. Например, работа силы F на расстояние L описывается уравнением A1= FL. Кинетическая энергия тела массой m, движущегося со скоростью v, равна A2 = mv2/2. Размерности этих качественно различных величин одинаковы.

## Slide 5
dim Q = La Mb Tc Id
2-ой закон Ньютона F = m a, [ Н ] = кг * м/ с -2 , тогда dim F = L1 M1 T-2 I0
Давление Р = F / S, [ Па ] = Н / м -2 = кг / с -2 * м -1, тогда dim Р = L -1 M1 T-2 I0
Над размерностями можно производить действия умножения, деления, возведения в степень и извлечение корня. Понятие размерности широко используется:
    для перевода единиц из одной системы в другую;
    для проверки правильности сложных расчетных формул, полученных
    в результате теоретического вывода;
    при выяснении зависимости между величинами;
    в теории физического подобия.

## Slide 6
2.2. СИСТЕМА ВЕЛИЧИН И ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ.
Совокупность ФВ образованная в соответствии с принципом, когда одни величины принимаются за независимые, а другие являются их функциями называется системой физических величин.
Понятие единство измерений довольно ёмкое и охватывает важнейшие задачи метрологии:
  унификацию единиц физически величин;
  разработку систем воспроизведения величин и передачи их размеров рабочим
  средствам измерений с установленной точностью.
Деятельность по обеспечению единства измерений регламентируется:
  Стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ);
  Нормативными документами органов ГМС;
  Законом РФ №102-ФЗ “Об обеспечении единства измерений”.
Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы (п.7 ст.2 №102-ФЗ).
Для обеспечения единства измерений необходима тождественность единиц, в которых проградуированы все существующие средства измерений (СИ) одной и той величины. Это достигается путем точного воспроизведения и хранения в специализированных учреждениях установленных единиц ФВ и передачи их размеров применяемых средствам измерения.

## Slide 7
В зависимости от степени приближения к объективности различают истинное, действительное и измеренное значения физической величины.
Истинное значение физической величины - это значение, идеально отражающее в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта. Из-за несовершенства средств и методов измерений истинные значения величин практически получить нельзя. Их можно представить только теоретически. А значения величины, полученные при измерении, лишь в большей или меньшей степени приближаются к истинному значению.
Действительное значение физической величины - это значение величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для данной цели может быть использовано вместо него.
Измеренное значение физической величины - это значение, полученное при измерении с применением конкретных методов и средств измерений.
Основные постулаты метрологии:
1. Истинное значение определяемой величины существует и оно постоянно.
2. Истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно. Следовательно, результат измерения математически связан с измеряемой величиной вероятностной зависимостью.

## Slide 8
2.3 ФИЗИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ИХ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ.
Физическая величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице, называется единицей физической величины.
Размер единицы физической величины – количественная определенность единицы физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений.
Многие единицы физических величин воспроизводятся мерами, применяемыми для измерений (например, метр, килограмм). На ранних стадиях развития материальной культуры (в рабовладельческих и феодальных обществах) существовали единицы для небольшого круга физических величин - длины, массы, времени, площади, объёма. Единицы физических величин выбирались вне связи друг с другом, и притом различные в разных странах и географических районах. Так возникло большое количество часто одинаковых по названию, но различных по размеру единиц - локтей, футов, фунтов.
По мере расширения торговых связей между народами и развития науки и техники количество единиц физических величин увеличивалось и всё более ощущалась потребность в унификации единиц и в создании систем единиц. О единицах физических величин и их системах стали заключать специальные международные соглашения. В 18 в. во Франции была предложена метрическая система мер, получившая в дальнейшем международное признание. На её основе был построен целый ряд метрических систем единиц. В настоящее время происходит дальнейшее упорядочение единиц физических величин на базе Международной системы единиц (СИ).

## Slide 9
Различают воспроизведение основной и производной единиц.
Воспроизведение основной единицы – это воспроизведение единицы путем создания фиксированной по размеру ФВ в соответствии с определением единицы. Они осуществляется с помощью государственных первичных эталонов.
Воспроизведение производной единицы – это определение значения ФВ в указанных единицах на основании косвенных измерений других величин, функционально связанных с измеряемой.
Передача размера единицы – это приведение размера единицы, хранимой поверяемым средствам измерения, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при поверке или калибровке. Размер единицы передается “сверху вниз” – от более точных средств измерений к менее точным.
Хранение единицы – совокупность операций, обеспечивающая неизменность во времени размера единицы, присущего данному средству измерений.
Хранение эталона единиц ФВ предполагает проведение взаимосвязанных операций позволяющих поддерживать метрологические характеристики эталона в установленных пределах.

## Slide 10
При хранении первичного эталона выполняются регулярные его исследования, включая сличения с национальными эталонами других стран с целью повышения точности воспроизведения единицы и совершенствования методов передачи её размера.
Эталон должен обладать тремя взаимосвязанными свойствами:
Неизменность - свойство эталона удерживать неизменный размер воспроизводимой им единицы в течении длительного интервала времени. При этом все изменения, зависящие от внешних условий д. б. строго определены функциями величин доступных точному измерению. Реализация этих требований привела к идее создания “естественных” эталонов различных величин, основанных на физических постоянных.
Воспроизводимость–возможность воспроизведения единицы ФВ с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники. Это достигается путем постоянного исследования эталона в целях определения систематических погрешностей и их исключения путем внесения соответствующих поправок.
Сличаемость – возможность сличения с эталоном других средств измерений, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующей техники измерения.
Способы выражения погрешности эталонов устанавливает ГОСТ 8.381 “ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей”.

## Slide 11
Погрешности государственных первичных и специальных эталонов характеризуются:
  Неисключенной систематической погрешностью, которая описывается
  границами, в которых она находится;
  Случайной погрешностью, которая определяется средним
  квадратическим отклонением результата измерений при
  воспроизведении единицы с указанием числа независимых измерений;
  Нестабильность эталона задается изменением размера единицы,
  воспроизводимой или хранимой эталоном, за определенный
  промежуток времени.
Оценки погрешностей вторичных эталонов характеризуются отклонением размеров хранимых ими единиц от размера единицы, воспроизводимой первичным эталоном. Для вторичного эталона указывается суммарная погрешность, включающая случайные погрешности сличаемых эталонов и погрешности передачи размеров единиц от первичного эталона, а также нестабильность самого вторичного эталона. Суммарная погрешность вторичного эталона характеризуется либо средне-квадратическим отклонением результата измерений при его сличении с первичным эталоном или вышестоящим по поверочной схеме вторичным эталоном.

## Slide 12
3. Виды и методы измерений
Принцип измерений - физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений.
Например, измерение массы тела при помощи взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта.
Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и средств измерений.
Средствами измерений (СИ) являются используемые технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства.

## Slide 13
Существует различные виды измерений
Классификация видов измерения
1. По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения выделяют статические и динамические измерения.
Статические - это измерения, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени. Такими измерениями являются, например, измерения размеров изделия, величины постоянного давления, температуры и др.
Динамические - это измерения, в процессе которых измеряемая величина изменяется во времени, например, измерение давления и температуры при сжатии газа в цилиндре двигателя.

## Slide 14
2. По способу получения результатов, определяемому видом уравнения измерений, выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.
Прямые - это измерения, при которых искомое значение физической величины находят непосредственно из опытных данных путем экспериментального сравнения. Прямые измерения можно выразить формулой Q = С х, где Q - искомое значение измеряемой величины, С –цена деления СИ, а х - значение, непосредственно получаемое из опытных данных.
Примерами таких измерений являются: измерение длины линейкой или рулеткой, измерение диаметра штангенциркулем или микрометром, измерение угла угломером, измерение температуры термометром и т.п.

## Slide 15
Косвенные - это измерения, при которых значение величины определяют на основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, значения которых находят прямыми измерениями. Таким образом, значение измеряемой величины вычисляют по формуле Q = F (x1, x2 ... xn), где Q - искомое значение измеряемой величины; F - известная функциональная зависимость, x1, x2, … , xn - значения величин, полученные прямыми измерениями.
Примеры косвенных измерений:
  определение объема тела по прямым измерениям его геометрических размеров,
  нахождение удельного электрического сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади поперечного сечения,
  измерение среднего диаметра резьбы методом трёх проволочек и т.д.
Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или слишком сложно измерить прямым измерением. Встречаются случаи, когда величину можно измерить только косвенным путём, например, размеры астрономического или внутриатомного порядка.

## Slide 16
Совокупные - это такие измерения, при которых значения измеряемых величин определяют по результатам повторных измерений одной или нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер или этих величин. Значение искомой величины определяют решением системы уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых измерений.
Примеры совокупных измерений:
определение массы отдельных гирь набора, т.е. проведение калибровки по известной массе одной из них и по результатам прямых измерений и сравнения масс различных сочетаний гирь;
определение индуктивности катушки М с использованием двух методов: сложения и вычитания полей. Если индуктивность одной из них L1, а другой L2,то находят L01 = L1+ L2 + 2M и L02 = L1+ L2 - 2M . Тогда M = (L01 + L02) / 4.

## Slide 17
Совместные - это производимые одновременно (прямые или косвенные) измерения двух или нескольких разноименных величин для нахождения функциональной зависимости между ними.
Примерами совместных измерений:
  определение длины стержня в зависимости от его температуры;
  определение зависимости электрического сопротивления проводника от давления и температур;
  измерение сопротивления проводника Rt при фиксированной температуре t по формуле Rt = R0 (1 + α*Δt), где R0 и α – сопротивление при известной температуре t0 (обычно при 20оС) и температурный коэффициент линейного расширения материала проводника – величины постоянные и измеренные косвенным методом; Δt = t - t0 - разность температур; t – заданное значение температуры, измеряемое прямым методом.

## Slide 18
3. По условиям, определяющим точность результата, измерения делятся на три класса.
1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц физических величин. Сюда относятся также измерения физических констант, прежде всего универсальных, например, измерение абсолютного значения ускорения свободного падения.
2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. В этот класс включены измерения, выполняемые лабораториями государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов, а также состоянием измерительной техники и заводскими измерительными лабораториями. Эти измерения гарантируют погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей некоторого, заранее заданного значения.
3. Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на промышленных предприятиях, в сфере услуг и др.

## Slide 19
4. В зависимости от способа выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.
Абсолютными называют измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Примерами абсолютных измерений являются: определение длины в метрах, силы электрического тока в амперах, ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате.
Относительными называют измерения, при которых искомую величину сравнивают с одноименной величиной, играющей роль единицы или принятой за исходную. Примерами относительных измерений являются: измерение относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества водяных паров в 1 куб. м воздуха к количеству водяных паров, которое насыщает 1 куб. м воздуха при данной температуре.
5. В зависимости от способа определения значений искомых величин различают два основных метода измерений метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.
Метод непосредственной оценки - метод измерения, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия. Примерами таких измерений являются: измерение длины с помощью линейки, давления – манометром, размеров деталей - микрометром, угломером, массы – весами, силы электрического тока - амперметром.

## Slide 20
Метод сравнения с мерой - метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, для измерения диаметра калибра оптиметр устанавливают на нуль по блоку концевых мер длины, а результат измерения получают по показанию стрелки оптиметра, являющегося отклонением от нуля. Таким образом, измеряемая величина сравнивается с размером блока концевых мер. Существуют несколько разновидностей метода сравнения:
а) метод противопоставления, при котором измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, позволяющий установить соотношение между этими величинами. Например, измерение сопротивления по мостовой схеме с включением в диагональ моста показывающего прибора; измерение массы на равноплечих весах с помещением измеряемой массы и уравновешивающих её гирь на двух чашках весов.
б) дифференциальный метод, при котором измеряемую разность между измеряемой величиной и известной величиной, воспроизводимой мерой. Этим методом, например, определяют отклонение контролируемого диаметра детали на оптиметре после его настройки на нуль по блоку концевых мер длины;
в) нулевой метод - также разновидность метода сравнения с мерой, при котором результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля. Этот метод имеет преимущество в том, что мера может быть во много раз меньше измеряемой величины. Этим методом измеряют электрическое сопротивление по схеме моста с полным его уравновешиванием.
г) при методе совпадений разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, определяют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов. Например, при измерении штангенциркулем используют совпадение отметок основной и нониусной шкал.

## Slide 21
6. В зависимости от типа, применяемых измерительных средств,
различают инструментальный, экспертный, эвристический и органолептический
методы измерений:
    Инструментальный метод основан на использовании специальных технических средств, в том числе автоматизированных и автоматических.
    Экспертный метод оценки основан на использовании суждений группы специалистов.
    Эвристические методы оценки основаны на интуиции.
    Органолептические методы оценки основаны на использовании органов чувств человека.
7. Оценка состояния объекта может проводиться поэлементными и комплексными измерениями.
  Поэлементный метод характеризуется измерением каждого параметра изделия в отдельности. Например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического вала.
  Комплексный метод характеризуется измерением суммарного показателя качества, на который оказывают влияние отдельные его составляющие. Например, измерение радиального биения цилиндрической детали, на которое влияют эксцентриситет, овальность и др.; контроль положения профиля по предельным контурам и т. п.

## Slide 22
8. По числу измерений величины:
    многократные
    однократные
9. По степени достаточности измерений:
    необходимые
    избыточные
10. По условиям измерений:
    равноточные
    неравноточные
11. По связи с объектом:
    бесконтактные
    контактные
12. По точности оценки погрешности:
    технические
    лабораторные (исследовательские)
        с точным оцениванием погрешности
        с приближенным оцениванием погрешности