## Slide 1: Основы стандартизации
Глава 2. Методы стандартизации (продолжение).
Глава 3.
Научно-технические принципы стандартизации.

## Slide 2
4. Агрегатирование - это метод создания машин, приборов и оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости по всем эксплуатационным показателям и присоединительным размерам.
Развитие машиностроения характеризуется усложнением и частой сменяемостью конструкций машин. Для проектирования и изготовления большего количества разнообразных машин потребовалось в первую очередь расчленить конструкцию машины на независимые сборочные единицы (агрегаты) так, чтобы каждая из них выполняла в машине определенную функцию. Это позволило специализировать изготовление агрегатов как самостоятельных изделий, работу которых можно проверить независимо от всей машины.
Расчленение изделий на конструктивно законченные агрегаты явилось первой предпосылкой развития метода агрегатирования. В дальнейшем анализ конструкций машин показал, что многие агрегаты, узлы и детали, различные по устройству, выполняют в разнообразных машинах одинаковые функции.
Выделение агрегатов выполняют на основе кинематического анализа машин и их составных частей с учетом применения в других машинах. При этом стремятся из минимального числа автономных агрегатов создать максимальное число компоновок оборудования.

## Slide 3
Важным преимуществом созданного на основе агрегатирования технологического оборудования является его конструктивная обратимость. Кроме того, агрегатирование даёт возможность применять стандартные агрегаты и узлы в новых компоновках при изменении конструкций объектов производства. Если унификация приводит к уменьшению числа типоразмеров унифицированных объектов, то агрегатирование даёт возможность увеличить число объектов специализированного назначения
Возможности метода агрегатирования :
расширяет область применения универсальных машин и оборудования путем создания условий для быстрой замены из рабочих органов и тогда машина становится специализированной, обеспечивая высокую производительность труда и необходимое качество работы;
расширяет номенклатуру выпускаемых машин и оборудования путём модификации их основных типов и создания различных исполнений, лучше отвечающих требованиям эксплуатации, чем машины и оборудование базовых моделей универсального назначения;
обеспечивает комплектование (сборку) некоторых машин , механизмов, устройств и оборудования разного функционального назначения из унифицированных взаимозаменяемых узлов и деталей;
расширяет номенклатуру продукции приборостроения благодаря применению блочно-модульного (агрегатного) способа её конструирования;
обеспечивает возможность создавать приспособления и другую сложную технологическую автоматизированную оснастку на основе использования общих агрегатов и узлов;
способствует организации высокопроизводительного ремонта машин путем использования взаимозаменяемых агрегатов и узлов.

## Slide 4
5. Комплексная стандартизация - целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимоувязанных требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам в целях оптимального решения конкретной проблемы.
КС позволяет создавать комплексы согласованных межу собой нормативно-технических документов по стандартизации, регламентирующих нормы и требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.
КС позволяет:
Установить рациональные в техническом отношении параметрические ряды и сортамент промышленной продукции;
Устранить излишнее многообразие, неоправданную разнотипность;
Создавать техническую базу для организации массового и поточного производства на специализированных предприятиях;
Ускорить внедрение новейшей техники и обеспечить эффективное решение многих вопросов связанных с повышением качества изделий, их надежности, долговечности, ремонтопригодности и безопасности при эксплуатации.

## Slide 5
Для продукции - это установление и применение взаимосвязанных по своему уровню требований к качеству готовых изделий, необходимых для их изготовления сырья, материалов и комплектующих узлов.
Например, программа комплексной стандартизации трансформаторов при разработке нового ГОСТа потребовала пересмотра и создания 36 других взаимосвязанных стандартов:
на изделия и материалы, используемые при изготовлении ТФ;
на электротехническую тонколистовую сталь и методы её испытания;
на электроизоляционный картон и методы определения его прочности;
на кабельную бумагу, на фарфоровые изоляторы;
на изоляционные материалы (текстолит, стеклотекстолит).
Для обеспечения точной геометрии листов стали были разработаны и уточнены стандарты на нормы точности прокатных станов. Таким образом, для разработки и реализации программы комплексной стандартизации трансформаторов потребовалось участие многих отраслей промышленности.

## Slide 6
Многие программы КС представляют собой крупные межотраслевые комплексы. В качестве примера можно привести системы общетехнических стандартов, которые объединяют в каждом комплексе несколько десятков прогрессивных стандартов, охватывающих все стадии жизненного цикла изделий. Внедрение комплексных систем стандартов повышает эффективность инженерного труда, качество продукции, и экономичность её производства.
Действующие в РФ межотраслевые системы стандартов:
  ЕСКД - Единая система конструкторской документации
  ЕСТД - Единая система технологической документации
  ЕСТПП - Единая система защиты от коррозии и старения материалов изделий
  УСД - Унифицированная система документации
  ГСИ - Государственная система обеспечения единства измерений
  ЕСПД - Единая система программной документации
  СПКП – Система показателей качества продукции
  Система информационно-библиографической документации

## Slide 7
6. Опережающая стандартизация. Суть метода заключается в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм и требований к объектам стандартизации, которые согласно прогнозам будут оптимальными в последующее время.
Опережение может относиться как к изделию в целом, так и к наиболее важным параметрам и показателям его качества, методам и средствам производства, испытания и контроля.
Объектами ОС являются важнейшие виды продукции и процессы (нормы, характеристики, требования) при стабильной потребности в них и возможности изменения их в течение срока действия стандартов. Нормы и требования должны быть оптимальными, чтобы заданная цель достигалась с минимальными затратами.
В зависимости от реальных условий в стандартах устанавливаются показатели, нормы, характеристики в виде ступеней качества с дифференцированными сроками введения. ОС необходимо проводить своевременно, чтобы не сдерживать выпуск изделий улучшенного качества.

## Slide 8
Научно-техническая база ОС включает:
результаты фундаментальных и прикладных научных исследований;
открытия и изобретения, принятые к реализации;
методы оптимизации параметров объектов стандартизации и прогнозирования потребностей населения в данной продукции.
Стандарты не могут только фиксировать достигнутый уровень развития науки и техники, так как из-за высоких темпов морального старения многих видов продукции они могут стать тормозом технического прогресса. Для того чтобы стандарты не тормозили технический прогресс, они должны устанавливать перспективные показатели качества с указанием сроков их обеспечения промышленным производством. Опережающие стандарты должны стандартизировать перспективные виды продукции, серийное производство которых ещё не начато или находится в начальной стадии.
Масштабы и темпы ОС отстают от требований сегодняшнего дня. Например, нет ОС на электромобили, хотя эта проблема имеет большое экономическое и социальное значение, так как количество автомобилей в нашей стране постоянно увеличивается, и соответственно возрастает загазованность городов.
Государство должно гарантировать экономическую поддержку и стимулирование субъектов хозяйственной деятельности, которые производят продукцию (оказывают услуги) в соответствии с государственными стандартами с предварительными требованиями на перспективу, опережающими возможности традиционных технологий.

## Slide 9
В ряде случаев опережающие стандарты влияют на организацию специализированного производства совершенно новых видов продукции. Например, американские стандарты на цветное телевидение, утвержденные в1953г., способствовали созданию в США в 1957-1960гг. массового производства телевизоров цветного изображения.
Большим достижением международной стандартизации в конце 80-х годов было утверждение международного стандарта на аудио компактный диск до начала выпуска самого изделия. Это позволило обеспечить полную совместимость компакт-диска с другими техническими средствами и тем самым избежать непроизводительных затрат.
Условием для дальнейшего развития ОС является долгосрочное научное прогнозирование, которое позволяет видеть основные направления дальнейшего совершенствования изделий, намечать конкретные пути улучшения стандартов. Прогнозирование должно осуществляться как на длительную перспективу, так и на более короткие сроки. Для длительного прогноза (20-25 лет) необходим всесторонний анализ уровня фундаментальных научных исследований и проектно-конструкторских разработок, изучение новейших открытий у нас и за рубежом.
Для прогноза научно-технического прогресса в области развития стандартизации сроком на 5 лет следует более детально знакомиться с условием проектно-конструкторских работ, доводкой экспериментальных образцов в лабораториях, результатами ресурсных испытаний, замечаниями и рекомендациями, учитывая достигнутые результаты в промышленности.

## Slide 10
Для прогнозирования важное значение имеет патентная информация, опережающая все другие виды информации на 3-5 лет. Идеи, которые сегодня заключены в патентах, через 3-5 лет будут воплощены в опытных образцах, а ещё через такое же время – в серийной продукции. Обычно по количеству патентов в год судят о темпах технического развития. Если количество патентов из года в год растет, значит данное инженерное решение прогрессивно. Если падает, то это значит, что идея реализована и инженерный принцип себя изжил.
Основные требования к ОС:
базирование на перспективных планах экономического и социального развития страны, долгосрочном и краткосрочном научном прогнозировании;
изучение новейших открытий, как в стране, так и за рубежом;
широкое использование патентной информации;
детальное ознакомление с уровнем проектно-конструкторских работ, результатами доводок аналогов и базовых экспериментальных образцов изделий в лабораториях;
Учет замечаний и рекламаций на базовую модель.
Научные исследования по ОС целесообразно проводить с помощью вычислительной техники и автоматизированных систем управления.

## Slide 11
3. Научно-технические принципы стандартизации.
Для обеспечения высокого качества и эффективности стандартов необходимо, чтобы при их разработке выполнялись следующие научно-технические принципы стандартизации:
3Научно-технические принципы стандартизации 3.
Научно-технические принципы стандартизации 3.
3.
Научно-технические принципы стандартизации 3.
Научно-технические принципы стандартизации Научно-технические принципы стандартизации

## Slide 12
1. Принцип системности.
Научно-технический прогресс и повышение качества выпускаемой продукции вызвали объективную необходимость системного подхода к общественному процессу производства, включающему:
труд людей, обеспечивающих процесс производства,
средства труда ( совокупность применяемого оборудования, оснастки , инструмента, средств контроля),
предметы труда (выпускаемую продукцию на всех стадия её создания и использования).
Под системой понимают совокупность взаимосвязанных элементов, функционирование которых приводит к выполнению поставленной цели с максимальной эффективностью и наименьшими затратами. Количественные связи элементов могут быть детерминированными или случайными. Совокупность взаимосвязанных элементов, входящих в систему, образует структуру, позволяющую строить иерархическую зависимость их на различных уровнях.
2. Принцип обеспечения функциональной взаимозаменяемости стандартизируемых изделий позволяет обеспечить взаимозаменяемость изделий по эксплуатационным показателям и является главным при комплексной и опережающей стандартизации, а также при стандартизации изделий и технических условий на них.

## Slide 13
3. Научно-исследовательский принцип разработки стандартов.
Для подготовки проектов стандартов и их успешного внедрения необходимо не только широкое обобщение практического опыта, но и проведение специальных теоретических, экспериментальных и опытно-конструкторских работ. Этот принцип относится ко всем видам стандартов.
4. Принцип прогрессивности и оптимизации стандартов.
Показатели, нормы, характеристики и требования в стандартах должны соответствовать мировому уровню науки, техники и производства и учитывать тенденцию развития стандартизируемых объектов. Необходимо устанавливать экономически оптимальные показатели качества, учитывающие не только эффективность нового ( повышенного) качества продукции, но и затраты на её изготовление, материал и эксплуатацию. т. е. должен быть получен максимальный экономический эффект при минимальных затратах. Достижению этой цели способствуют методы опережающей и комплексной стандартизации.

## Slide 14
5. Принцип предпочтительности.
Обычно типоразмеры деталей и основных соединений, ряды допусков, посадок и другие параметры стандартизуют одновременно для многих отраслей промышленности, поэтому такие стандарты охватывают большой диапазон значений параметров.
Применение принципа предпочтительности при разработке стандартов позволяет:
  повысить уровень взаимозаменяемости;
  уменьшить номенклатуру изделий, типоразмеров заготовок и размерный ряд режущего инструмента и оснастки;
  повысить производительность, скорость работы , число оборотов и мощность оборудования;
  создать условия для эффективной специализации и кооперации заводов, удешевления продукции.
Согласно этому принципу устанавливают несколько рядов значений стандартизируемых параметров с тем, чтобы при их выборе первый ряд предпочесть второму, второй – третьему.
Ряды предпочтительных чисел должны удовлетворять следующим требованиям:
  1. представлять рациональную систему градаций
  2. быть бесконечными в уменьшении и увеличении чисел;
  3. Включать все последовательные десятикратные или дробные значения каждого числа ряда;
  4.Быть простыми и легко запоминающимися.

## Slide 15
6. Взаимоувязка стандартов.
При разработке стандартов необходимо учитывать все основные элементы (факторы)влияющие на конечный объект стандартизации. Для сокращения трудоемкости работ по стандартизации элементы, незначительно влияющие на основной объект, не учитывают. При стандартизации рассматривают систему характеристик и требований к комплексу взаимосвязанных материальных и нематериальных элементов. При этом требования к элементам определяются исходя из требований к основному объекту стандартизации. Для создания условий необходима рациональная система стандартов, которая охватывала бы все жизненные циклы: проектирование, серийное производство и эксплуатацию готового изделия.
7. Принцип минимального удельного расхода материалов.
Стоимость материалов и полуфабрикатов в машиностроении составляет от 40 до 80% общей стоимости продукции. Поэтому снижение удельного расхода материала на единицу продукции имеет большое значение. При стандартизации заготовок и изделий экономию материала можно получить за счет:
использования рациональных конструктивных схем и компоновок машин;
совершенствования методов расчета деталей на прочность, обоснованного снижения запаса прочности;
применения экономических профилей, периодического проката, сварных конструкций, литых заготовок и литья по выплавляемым моделям.