## Slide 1: Раздел 1. МЕТРОЛОГИЯ. Глава 6. Измерение и контроль параметров изделий. Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЯ (ГСИ).
СС

## Slide 2
6. Измерение и контроль параметров изделий
6.1. Выполнение измерений и контроля
Основным требованием при проведении контроля в процессе производства продукции является обеспечение точности. Точность измерения зависит от множества факторов, главными из которых являются:
        предельные погрешности применяемых средств измерения и контроля,
        метрологические принципы их конструктивного исполнения,
        точность принятых методов измерения,
        влияние внешних факторов.
Контроль – частный случай измерения. и он проводится с целью установления соответствия измеряемой величины заданному допуску. Контроль используется для настройки, регулировки и при установке (замене) отдельных блоков технической системы.
Испытание - состоит в воспроизведении в заданной последовательности определенных воздействий, измерении реакций объекта на данное воздействие и регистрации этих реакций.
Диагностирование системы – это процесс распознавания состояния элементов этой системы в данный момент времени. По результатам диагностирования можно прогнозировать состояние элементов системы при дальнейшей её эксплуатации.

## Slide 3
Большое значение имеет разработка и принятие методики измерения и контроля.
Под методикой выполнения измерений понимают совокупность методов, средств, процедур, условий подготовки и проведения измерений, а также правил обработки экспериментальных данных при выполнении конкретных измерений.
Измерения должны осуществляться в соответствии с аттестованными в установленном порядке методиками. Разработка методик выполнения измерений должна включать:
        анализ технических требований к точности объекта измерений;
        определение необходимых условий проведения измерений;
        выбор средств измерений;
        разработку средств дополнительного метрологического оснащения;
        испытание средств измерения и контроля;
        планирование процессов измерения и контроля;
        разработку и выбор алгоритма обработки результатов наблюдений;
        разработку правил оформления и представления результатов измерения.

## Slide 4
Нормативно-техническими документами, регламентирующими методику выполнения измерений, являются:
ГОСТы и методические указания по методикам выполнения измерений. Стандарты разрабатываются в том случае, если применяемые средства измерений внесены в Государственный реестр средств измерений;
отраслевые методики выполнения измерений, используемые в одной отрасли;
стандарты предприятий на методики выполнения измерений, используемые на данном предприятии. В методиках выполнения измерений предусматриваются: нормы точности измерений; функциональные особенности измеряемой величины; необходимость автоматизация измерений; применение программного обеспечения для обработки данных и др.
Методики выполнения измерений перед их вводом в действие должны быть аттестованы или стандартизованы.
Аттестацию методик выполнения измерений проводят государственные и ведомственные метрологические службы. При этом государственные метрологические службы проводят аттестацию методик особо точных, ответственных измерений.
Стандартизация методик применяется для измерений, широко применяемых на предприятиях. Методики выполнения измерений периодически пересматриваются с целью их усовершенствования.

## Slide 5
6.2. Выбор средств измерений и контроля
Выбор средств измерения и контроля предусматривает решение вопросов, связанных:
    с выбором организационно-технических форм контроля,
    целесообразности контроля данных параметров,
    производительности этих средств.
Одну и ту же метрологическую задачу можно решить с помощью различных измерительных средств, имеющих разную стоимость и разные метрологические характеристики. Совокупность метрологических, эксплуатационных и экономических показателей должна рассматриваться во взаимной связи.
Метрологическими показателями, которые в первую очередь необходимо учитывать, являются:
              предельная погрешность,
              цена деления шкалы,
              измерительное усилие,
              пределы измерения.
Эксплуатационными и экономическими показателям являются: стоимость и надежность измерительных средств, продолжительность работы до ремонта, время, затрачиваемое на настройку и процесс измерения, масса, габаритные размеры и др.
В большинстве случаев, чем выше требуемая точность средства измерения, тем оно массивнее и дороже, тем выше требования, предъявляемые к условиям его использования.

## Slide 6
7. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ).
Состав государственной системы обеспечения единства измерений.
ГСИ состоит из следующих подсистем:
            - правовой;
            - технической;
            - организационной.
Правовая подсистема - комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных актов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные требования к следующим взаимосвязанным объектам деятельности по ОЕИ:
    1. совокупности узаконенных единиц величин и шкал измерений;
    2. терминологии в области метрологии;
    3. воспроизведению и передаче размеров единиц величин и шкал измерений;
    4. способам и формам представления результатов измерений и характеристик
    погрешности;
    5. методам оценивания погрешности и неопределенности измерений;
    6. порядку разработки и аттестации методик выполнения измерений;
    7. комплексам нормируемых метрологических характеристик СИ;

## Slide 7
    8. методам установления и корректировки межповерочных интервалов;
    9. порядку проведения испытаний в целях утверждения типа СИ и сертификации СИ;
    10. порядку проведения поверки и калибровки СИ;
    11. порядку осуществления метрологического контроля и надзора;
    12. порядку лицензирования деятельности юридических и физических лиц по
    изготовлению и ремонту СИ;
    13. типовым задачам, правам и обязанностям метрологических служб
    федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц;
    14. порядку аккредитации метрологических служб по различным направлениям
    метрологической деятельности;
    15. порядку аккредитации поверочных, калибровочных, измерительных,
    испытательных и аналитических лабораторий, лабораторий неразрушающего
    и радиационного контроля;
    16. терминам и определениям по видам измерений;
    17. государственным поверочным схемам;
    18. методикам поверки (калибровки) СИ;
    19. методикам выполнения измерений.

## Slide 8
Нормативная база метрологии м.б. представлена в виде иерархической пирамиды:
1. Конституция Российской Федерации (статья 71) устанавливает, что в ведении Российской Федерации находятся стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени. Таким образом, эти положения Конституции РФ закрепляют централизованное руководство основными вопросами законодательной метрологии (единицы величин, эталоны и связанные с ними другие метрологические основы).
2. Федеральный закон от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", устанавливающий правовые основы обеспечения единства измерений, регулирует отношения, возникающие при выполнении измерений, установлении и соблюдении требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений, применении стандартных образцов, средств измерений, методик (методов) измерений, а также при осуществлении деятельности по обеспечению единства измерений, предусмотренной законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, в том числе при выполнении работ и оказании услуг по обеспечению единства измерений.

## Slide 9
Закон определяет:
основные понятия (приведены основные термины и определения в области метрологии);
требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений;
государственное регулирование в области обеспечения единства измерений (утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений, поверка средств измерений, метрологическая экспертиза, государственный метрологический надзор, аттестация методик (методов) измерений, аккредитация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на выполнение работ и (или) оказание услуг в области обеспечения единства измерений);
порядок калибровки средств измерений;
порядок аккредитации в области обеспечения единства измерений;
порядок создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений;

## Slide 10
организационные основы обеспечения единства измерений (федеральные органы исполнительной власти, государственные научные метрологические институты, государственные региональные центры метрологии, метрологические службы, организации, осуществляющие деятельность по обеспечению единства измерений; метрологические службы федеральных органов исполнительной власти);
ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
финансирование в области обеспечения единства измерений;
Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 года № 100 "Об организации работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, сертификации продукции и услуг" утверждены:
1. порядок утверждения положений о метрологических службах федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц;
2. порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений.
Для реализации положений Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии разработаны нормативные документы по метрологии.

## Slide 11
3. государственные стандарты системы ГСИ (ГОСТ, ГОСТ Р);
4. правила России системы ГСИ (ПР), утверждаемые Ростехрегулированием;
5. рекомендации системы ГСИ (МИ), разрабатываются метрологическими институтами как государственными метрологическими научными центрами и утверждаются руководством этих центров. Они составляют 75% от всей НД. Их широкое распространение объясняется возможностью их разработки в более короткие сроки и при меньшей стоимости, чем стандартов.
Базовый основополагающий стандарт ГСИ - ГОСТ Р 8.000 "ГСИ. Основные положения".
В ближайшее десятилетие будет производиться перевод обязательных документов, имеющих общетехнический или методический характер, в ранг рекомендаций. В первую очередь это касается НД на государственные поверочные схемы и НД на методики поверки. Предстоит совершенствование стандартов на методы контроля и испытаний, которые не соответствуют требованию обеспечения единства измерений, так как в них не приводятся показатели точности измерений.

## Slide 12
Нормативные документы государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) устанавливают основные требования в области метрологического обеспечения. Первые метрологические стандарты были утверждены в 1966 г, а в 1979 г. - первые руководящие документы (РД 50- ......). В 1973 году в метрологии были введены в практику документы рекомендательного характера - МИ, получившие широкое признание и распространение.
После принятия в 1993 г Закона РФ «Об обеспечении единства измерений) были разработаны нормативные документы в виде правил (ПР), которые проходят регистрацию в Минюсте и имеют обязательный характер.
Основными объектами стандартизации (регламентации) являются:
- общие правила и нормы по метрологии;
- государственные поверочные схемы;
- нормы точности измерений;
- методики выполнения измерений;
- методики поверки средств измерений.

## Slide 13
Основополагающие нормативные документы регламентируют практически все метрологические аспекты и виды метрологической деятельности.
В группу основополагающих стандартов, правил (ПР) и рекомендаций метрологических институтов (МИ) входят около 150 документов ГСИ. Большая часть документов ГСИ регламентирует организацию и порядок выполнения различных видов метрологических работ (поверка средств измерений, разработка и аттестация методик выполнения измерений, метрологическая экспертиза технической документации, испытания средств измерений в целях утверждения типа, государственный метрологический контроль и надзор, анализ состояния измерений, аккредитация метрологических служб, типовые положения о метрологической службе и другие вопросы).
Другая часть основополагающих документов ГСИ регламентирует методики проведения метрологических работ (оценивание погрешности измерений, установление межповерочного интервала, оценивание метрологических характеристик средств измерений, выбор средств измерений, расчет экономического эффекта от внедрения средств и методик выполнения измерении, установление значений параметров методик поверки и другие вопросы).

## Slide 14
Еще одна часть основополагающих документов ГСИ устанавливает метрологические термины и их определения, единицы величин, классы точности и нормируемые метрологические характеристики средств измерений, формы представления погрешностей и др.
Деятельность по метрологическому обеспечению предприятий и организаций подлежит надзору со стороны Ростехрегулирования. Государственный метрологический надзор за обеспечением единства измерений осуществляют должностные лица Ростехрегулирования - государственные инспекторы. Государственный метрологический надзор осуществляется: за выпуском, состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм; за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций; за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке и продаже.

## Slide 15
Техническая подсистема представлена совокупность:
международных, государственных эталонов, эталонов единиц величин и шкал измерений;
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов;
средств измерений и испытательного оборудования, необходимых для осуществления метрологического контроля и надзора;
специальных зданий и сооружений для проведения высокоточных измерений в метрологических целях;
научно-исследовательских, эталонных, испытательных, калибровочных и измерительных лабораторий.

## Slide 16
Организационная подсистема представлена метрологическими службами.
Организационной основой метрологического обеспечения является государственная метрологическая служба, которая связана со всей системой стандартизации в стране и представляет собой разветвленную сеть научных и испытательных организаций, способных выполнять весь комплекс научно-исследовательских и практических работ по проблемам достижения единства и требуемой точности измерений в промышленности, строительстве и в научной сфере. В настоящее время всю работу по стандартизации и метрологии в стране возглавляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегулирование).

## Slide 17
Задачи Ростехрегулирования:
руководство деятельностью Государственной метрологической службы, Государственной службы времени, частоты и определения параметров вращения Земли, Государственной службы стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов, Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
установление порядка проведения испытаний и утверждения типа стандартных образцов или средств измерений, выдачи свидетельств об их утверждении, установлении и изменении срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений, а также требований к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения;
установление порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке;
установление порядка проведения обязательной метрологической экспертизы содержащихся в проектах нормативных правовых актов Российской Федерации требований к измерениям, стандартным образцам и средствам измерений;
определение требований к выполнению калибровочных работ;
определение порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и предоставления, содержащихся в нем документов и сведений.

## Slide 18
Ростехрегулирование осуществляет межрегиональную и межотраслевую координацию деятельности в области обеспечения единства измерений в Российской Федерации; осуществляет международную деятельность по вопросам его компетенции.
В настоящее время метрологическая служба России состоит из Государственной метрологической службы, а также из метрологических служб органов государственного управления и юридических лиц.
Государственная метрологическая служба включает государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) и территориальные органы, расположенные в субъектах Российской Федерации, (республиках, автономных областях, автономных округах, областях, городах Москве и Санкт-Петербурге).

## Slide 19
В состав Государственной метрологической службы входят следующие национальные метрологические институты:
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ВНИИМС, г. Москва),
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева» (ВНИИМ, г. С.-Петербург),
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ, Московская обл.),
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ВНИИОФИ, г. Москва),
ФГУП «Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии» (СНИИМ, г. Новосибирск),
ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (УНИИМ, г. Екатеринбург),
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» (ВНИИР, г. Казань),
а также Восточносибирский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВС ВНИИФТРИ, г. Иркутск) и «Дальстандарт» (г. Хабаровск), вошедшие в 2007 г. в состав ФГУП "ВНИИФТРИ".

## Slide 20
Органами Государственной метрологической службы являются центры стандартизации, метрологии и сертификации - ЦСМиС (их более 100), расположенные по всей территории России. В Москве расположен Российский центр испытаний и сертификации (РОСТЕСТ-Москва), в Санкт-Петербурге (Тест-С-Петербург). Органы Государственной службы проводят работы по поверке и калибровке средств измерений, осуществляют Государственный метрологический контроль и надзор за обеспечением единства измерений.
Обеспечением единства измерений заняты и другие Государственные службы: Государственная служба времени и частоты и определения параметров Земли (ГСВЧ), Государственная служба стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов (ГССО) , Государственная служба стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов (ГСССД). Ростехрегулирование осуществляет руководство этими службами и координацию их деятельностью.

## Slide 21
Метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц создаются для выполнения работ по обеспечению единства измерений, повышения уровня метрологического обеспечения. Такие службы организуют свою деятельность на основе положений Закона РФ "Об обеспечении единства измерений", других законодательных и нормативных документов, регламентирующие вопросы метрологии. Основные задачи, права и обязанности метрологических служб государственных органов управления и юридических лиц независимо от форм собственности определены в ПР 50.732-93 "ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления и юридических лиц".
Метрологическая служба государственного органа управления представляет собой систему, образуемую приказом руководителя государственного органа управления, которая может включать:
структурные подразделения (службу) главного метролога в центральном аппарате государственного органа управления;
головные и базовые организации метрологической службы в отраслях и подотраслях, назначаемые государственным органом управления;
метрологические службы предприятий, объединений, организаций и учреждений.

## Slide 22
К основным задачам метрологических служб относятся:
обеспечение единства и требуемой точности измерений, повышение уровня и развитие техники измерений в объединениях, на предприятиях;
определение основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности;
внедрение современных методов и средств измерений, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов (далее - средств измерений), эталонов, применяемых для калибровки средств измерений;
осуществление метрологического контроля путем калибровки средств измерений, проверки своевременности представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа, а также на поверку;
осуществление надзора за состоянием и применением средств измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

## Slide 23
Метрологическая служба предприятия (научно-исследовательской, проектно-конструкторской, технологической организации и учреждения, пользующихся правами юридического лица, независимо от форм собственности) включает отдел (службу) главного метролога и (или) другие структурные подразделения и создается для выполнения задач по обеспечению единства измерений и метрологическому обеспечению исследований, разработки, испытаний и эксплуатации продукции или иных областей деятельности, закрепленных за предприятием.
В составе метрологической службы предприятия могут создаваться самостоятельные калибровочные лаборатории, которые осуществляют калибровку средств измерений для собственных нужд или сторонних юридических лиц.