## Slide 1: Технические средства защиты
Акустические средства защиты
Особенности защиты от радиозакладок
Защита от встроенных и узконаправленных микрофонов
Защита линий связи
Методы и средства защиты телефонных линий
Пассивная защита
Приборы для постановки активной заградительной помехи
Методы контроля проводных линий
Защита факсимильных и телефонных аппаратов, концентраторов
Экранирование помещений
Защита от намеренного силового воздействия
Защита от НСВ по цепям питания
Защита от НСВ по коммуникационным каналам

## Slide 2: Технические средства защиты
Из применяемых сейчас ТСЗИ можно выделить следующие основные группы:
генераторы акустического шума;
генераторы шума в радиодиапазоне;
сканеры — специальные приемники для обнаружения радиозлучений;
нелинейные локаторы;
нелинейные локаторы проводных линий;
детекторы работающих магнитофонов;
скремблеры (системы защиты телефонных переговоров);

## Slide 3: Технические средства защиты
Основные группы ТСЗИ
анализаторы спектра;
частотомеры;
детекторы сети 220 В 50 Гц;
детекторы подключений к телефонной линии;
комплексы, обеспечивающие выполнение нескольких функций по “очистке помещений”;
программные средства защиты компьютеров и сетей;
системы и средства защиты от несанкционированного доступа, в том числе, системы биометрического доступа.

## Slide 4: Технические средства защиты
Задача технической контрразведки усложняется тем, что, как правило, неизвестно, какое конкретное техническое устройство контроля информации применено.
Классификация устройств поиска технических средств разведки может быть следующей.
Устройства поиска активного типа:
нелинейные локаторы (исследуют отклик на воздействие электромагнитным полем);
рентгенметры (просвечивают с помощью рентгеновской аппаратуры);
магнито-резонансные локаторы (используют явление ориентации молекул в магнитном поле).

## Slide 5: Технические средства защиты
Классификация устройств поиска технических средств разведки.
Устройства поиска пассивного типа:
металлоискатели;
тепловизоры;
устройства и системы поиска по электромагнитному излучению;
устройства поиска по изменению параметров телефонной линии (напряжения, индуктивности, емкости, добротности);
устройства поиска по изменению магнитного поля (детекторы записывающей аппаратуры).

## Slide 6: Технические средства защиты
В силу разных причин практическое применение нашли не все виды техники.
Например, рентгеновская аппаратура очень дорогая и громоздкая и применяется исключительно специальными государственными структурами.
То же, но в меньшей степени, относится и к магнитно-резонансным локаторам.
.

## Slide 7: Технические средства защиты
Специальные приемники для поиска работающих передатчиков в широком диапазоне частот называют сканерами.
Из активных средств поиска аппаратуры прослушивания в основном используют нелинейные локаторы.
Принцип их действия основан на том, что при облучении радиоэлектронных устройств, содержащих нелинейные элементы, такие, как диоды, транзисторы и т.п., происходит отражение сигнала на высших гармониках.
Отраженные сигналы регистрируются локатором независимо от режима работы радиоэлектронного устройства, т.е. независимо от того, включено оно или выключено.

## Slide 8: Технические средства защиты
Для защиты помещений широко используются устройства постановки помех. Постановщики помех различного вида и диапазона являются эффективными средствами для защиты переговоров от прослушивания, а также для глушения радиомикрофонов и зашумления проводных линий.
.

## Slide 9: Технические средства защиты
Сигналы помехи радиодиапазона принято делить на заградительные и прицельные.
Заградительная помеха ставится на весь диапазон частот, в котором предполагается работа радиопередатчика, а прицельная — точно на частоте этого радиопередающего устройства.
.

## Slide 10: Технические средства защиты
Спектр сигнала заградительной помехи носит шумовой или псевдошумовой характер.
Это могут быть генераторы на газоразрядной шумовой трубке, на шумовом диоде, на тепловом источнике шума и т.д.
В последние годы широко используются импульсные сигналы, носящие псевдослучайный характер.

## Slide 11: Технические средства защиты
Более эффективными являются устройства, создающие прицельную помеху. Постановщик помехи работает в автоматическом режиме.
Приемник-сканер сканирует весь радиодиапазон, а частотомер измеряет частоты обнаруженных радиопередатчиков.
PC анализирует поступающие данные и сравнивает их с записанными в память. При появлении сигналов, о которых в памяти отсутствует информация, PC дает команду радиопередатчику на постановку прицельной помехи.
Недостатком таких комплексов является их высокая стоимость.

## Slide 12: Схема автоматического комплекса постановки прицельной помехи

## Slide 13: Технические средства защиты
Постановщики помех инфракрасного и СВЧ диапазона являются весьма сложными и дорогими системами. Это связано с тем, что передатчики и приемники этих диапазонов имеют острую диаграмму направленности, и, чтобы подавить сигнал передатчика этих диапазонов, постановщик помехи должен точно установить расположение приемного устройства, иначе помеха будет малоэффективна. Следовательно, чем более направленными антеннами обеспечены радиомикрофоны и их приемные устройства, тем труднее поставить против них помеху. Кроме того, при том же уровне сигнала такие радиолинии обладают большей дальностью, что, в свою очередь, затрудняет постановку помех.

## Slide 14: Технические средства защиты
Наиболее распространенными являются постановщики помех акустического диапазона.
Это относительно простые и недорогие устройства, которые создают пространственное зашумление в основном спектре звуковых частот, что обеспечивает маскировку разговоров и снижает эффективность систем прослушивания.
Наибольшую эффективность дают устройства, вибраторы которых устанавливаются по периметру всего помещения, в том числе на пол, потолок, стены, вентиляционные отверстия и т.д.

## Slide 15: Акустические средства защиты
Для определения норм защиты помещений по акустическому каналу используется следующая расчетная формула:
D = LC — Q — LП [дБ],
где D — соотношение сигнал/шум;
LС — уровень речевого сигнала;
LП — уровень помех;
Q — звукоизолирующие характеристики ограждающих конструкций.

## Slide 16: Акустические средства защиты
Уровень помех в помещении составляет 15 дБ, вне помещения — 5 дБ.
Если необходимо производить защиту помещения по акустическому каналу, следует воздействовать на среду распространения.
Для этой цели используются акустические генераторы шума.
Кроме того, генераторы шума широко используются для оценки акустических свойств помещений.

## Slide 17: Акустические средства защиты
Под акустическим шумом понимают шум, который характеризуется нормальным распределением амплитудного спектра и постоянством спектральной плотности мощности на всех частотах.
Для зашумления помещений широко применяются помехи, представляющие собой смесь случайных и неравномерных периодических процессов.

## Slide 18: Акустические средства защиты
Самые простые методы получения белого шума сводятся к использованию шумящих электронных элементов (лампы, транзисторы, различные диоды) с усилением напряжения шума.
Более совершенными являются цифровые генераторы шума, которые генерируют колебания, представляющие собой временной случайный процесс, близкий по своим свойствам к процессу физических шумов.
Цифровая последовательность двоичных символов в цифровых генераторах шума представляет собой последовательность прямоугольных импульсов с псевдослучайными интервалами между ними.

## Slide 19: Акустические средства защиты
По принципу действия все технические средства пространственного и линейного зашумления можно разделить на три большие группы.
Средства создания акустических маскирующих помех:
генераторы шума в акустическом диапазоне;
устройства виброакустической защиты;
технические средства ультразвуковой защиты помещений.

## Slide 20: Акустические средства защиты
Средства создания электромагнитных маскирующих помех:
технические средства пространственного зашумления;
технические средства линейного зашумления, которые, в свою очередь, делятся на средства создания маскирующих помех в коммуникационных сетях и средства создания маскирующих помех в сетях электропитания.

## Slide 21: Акустические средства защиты
Устройства виброакустической защиты
позволяют предотвратить прослушивание с помощью проводных микрофонов, звукозаписывающей аппаратуры, радиомикрофонов и электронных стетоскопов, систем лазерного съема акустической информации с окон и т.д.
Противодействие прослушиванию обеспечивается внесением виброакустических шумовых колебаний в элементы конструкции здания.

## Slide 22: Акустические средства защиты
Технические средства ультразвуковой защиты помещений воздействуют на микрофонное устройство и его усилитель достаточно мощным ультразвуковым сигналом, вызывающим блокирование усилителя или возникновение значительных нелинейных искажений, приводящих, в конечном счете, к нарушению работоспособности микрофонного устройства.

## Slide 23: Акустические средства защиты
Генераторы шума в речевом диапазоне
используются для защиты от несанкционированного съема акустической информации путем маскирования непосредственно полезного звукового сигнала. Маскирование проводится белым шумом с корректированной спектральной характеристикой

## Slide 24: Особенности защиты от радиозакладок
Системы пространственного электромагнитного зашумления на базе генераторов шума (“Равнина-5”, “Гном-1”, “Гном-2”, “Гном-3”, “Шатер”, “Волна” и др.) не обеспечивают подавление технических каналов утечки информации методом сокрытия (маскировки) опасных излучений радиозакладок.

## Slide 25: Особенности защиты от радиозакладок
Аппаратура подавления
представляет собой генератор (передатчик) шумовых помех, который устанавливается в зашумляемом помещении.
При этом расстояние от радиоизлучающих закладок до приемных устройств перехвата их излучений будет практически такое же, как от передатчика шумовых помех до этих подавляемых приемных устройств.
При таком тактическом применении передатчика помех полностью снимается неопределенность относительно размещения радиозакладок и обеспечивается простота использования аппаратуры подавления, высокая надежность и эффективность противодействия.

## Slide 26: Особенности защиты от радиозакладок
Расчетное значение отношения сигнал/шум на входе приемных устройств радиоперехвата, при котором исключается восстановление речевых сообщений, лежит в диапазоне 0,6–0,7.
Для подавления приемных устройств радиозакладок малой мощности могут быть использованы передатчики заградительных шумовых помех, обеспечивающих требуемое значение отношения сигнал/шум, а также соблюдения санитарных норм и ЭМС (электро-магнитной совместмости).

## Slide 27: Особенности защиты от радиозакладок
Для подавления приемных устройств радиозакладок средней и большой мощности реализация передатчиков шумовых заградительных помех нецелесообразна из-за невозможности выполнения требований по ЭМС и санитарных норм, а также массогабаритных ограничений.
Поэтому в таких случаях применяется помеха, “прицельная по частоте”
Для реализации помехи, “прицельной по частоте”, требуется сопряжение передатчика помех с приемным устройством поиска радиозакладок.
Для этого целесообразно использовать микропроцессороные приемные устройства типа
AR-3000A, AR 5000, AR 8000, AR 8200 и т.д.

## Slide 28: Защита от встроенных и узконаправленных микрофонов
Для защиты от узконаправленных микрофонов рекомендуются следующие меры:
при проведении совещаний следует обязательно закрывать окна и двери (лучше всего, чтобы комната для совещений представляла собой изолированное помещение);
для проведения переговоров нужно выбирать помещения, стены которых не являются внешними стенами здания;
необходимо обеспечить контроль помещений, находящихся на одном этаже с комнатой для совещаний, а также помещений, находящихся на смежных этажах.

## Slide 29: Защита линий связи
Защита линии связи, выходящих за пределы охраняемых помещений или за пределы всего объекта, представляет собой очень серьезную проблему, так как эти линии чаще всего оказываются бесконтрольными, и к ним могут подключаться различные средства съема информации.

## Slide 30: Защита линий связи
Экранирование информационных линий связи между устройствами технических средств передачи информации (ТСПИ) имеет целью, главным образом, защиты линий от наводок, создаваемых линиями связи в окружающем пространстве.
Наиболее экономичным способом экранирования является групповое размещение информационных кабелей в экранирующем изолированном коробе.
Когда такой короб отсутствует, приходится экранировать отдельные линии связи.

## Slide 31: Защита линий связи
Для защиты линий связи от наводок необходимо разместить линию в экранирующую оплетку или фольгу, заземленную в одном месте, чтобы избежать протекания по экрану токов, вызванных неэквипотенциальностью точек заземления.
Для защиты линий связи от наводок необходимо минимизировать площадь контура, образованного прямым и обратным проводом линии.
Если линия представляет собой одиночный провод, а возвратный ток течет по некоторой заземляющей поверхности, то необходимо максимально приблизить провод к поверхности.

## Slide 32: Защита линий связи
Если линия образована двумя проводами, имеет большую протяженность, то ее необходимо скрутить, образовав бифиляры (витую пару).
Линии, выполненные из экранированного провода или коаксиального кабеля, по оплетке которого протекает возвратный ток, также должны отвечать требованиям минимизации площади контура линии.

## Slide 33: Защита линий связи
Наилучшую защиту одновременно от изменений напряженности электрического и магнитного полей обеспечивают информационные линии связи типа экранированного бифиляра, трифиляра (трех скрученных вместе проводов, из которых один используется в качестве электрического экрана), триаксиального кабеля (изолированного коаксиального кабеля, помещенного в электрический экран), экранированного плоского кабеля (плоского многопроводного кабеля, покрытого с одной или с обеих сторон медной фольгой).
Для уменьшения магнитной и электрической связи между проводами необходимо сделать следующее:
уменьшить напряжение источника сигнала или тока;
уменьшить площадь петли;
максимально разнести цепи;
передавать сигналы постоянным током или на низких частотах;
использовать провод в магнитном экране с высокой проницаемостью;
включить в цепь дифференциальный усилитель.

## Slide 34: Защита линий связи
Каналы утечки информации с ограниченным доступом, возникающие за счет наводок в технических средствах передачи информации и их соединительных линиях, а также в проводах, кабелях, металлоконструкциях и других проводниках, имеющих выход за пределы контролируемой зоны, могут возникать при совместном размещении (в одном или смежных помещениях) ТСПИ и вспомогательных технических средств и систем, а именно:
при размещении посторонних проводников в зоне действия информационных наводок от ТСПИ;
при совместной прокладке информационных линий ТСПИ с линиями вспомогательных технических средств на сравнительно большой длине параллельного пробега (невыполнение требований по разносу между линиями ТСПИ и вспомогательных технических средств).

## Slide 35: Защита линий связи
Выявление наведенных сигналов проводится на границе контролируемой зоны или на коммутационных устройствах, в кроссах или распределительных шкафах, расположенных в пределах контролируемой зоны объекта. Измерение напряжения сигналов, наведенных от технических средств, речевой информации выполняется при подаче на вход ТСПИ или в их соединительные линии контрольного сигнала синусоидальной формы с частотой F = 1000 Гц.
В зависимости от категории обрабатываемой ТСПИ (передаваемой по специальным линиям) информации, эффективность защиты линий (подверженных влиянию), выходящих за пределы контролируемой зоны, определяется путем сравнения измеряемых значений с нормами. Нормы определяются, исходя из амплитуды подаваемого контрольного сигнала. Если выполняется условие UКОНТ ≤ UН, можно сделать вывод, что исследуемая линия обладает достаточной защищенностью от утечки речевой информации за счет наводок. Если указанное условие не выполняется, то необходимо принять дополнительные меры защиты (например, зашумить исследуемые линии).
Для контроля состояния линии связи используются различные индикаторы как пассивные, так и активные. Они позволяют определить как параллельное подключение к линии, так и последовательное.

## Slide 36: Методы и средства защиты телефонных линий Пассивная защита
Все системы защиты телефонных линий делятся на пассивные и активные.
К средствам пассивной защиты относятся фильтры и другие приспособления, предназначенные для срыва некоторых видов прослушивания помещений с помощью телефонных линий, находящихся в режиме отбоя. Эти средства могут устанавливаться в разрыв телефонной линии или встраиваться непосредственно в цепи телефонного аппарата.
Положительные свойства:
предотвращение перехвата речевой информации методом ВЧ-навязывания;
предотвращение перехвата речевой информации из-за утечки микро-ЭДС звонковой цепи;
предотвращение перехвата с помощью микрофонов, передающих речевую информацию по телефонной линии в длинноволновом диапазоне, при условии правильного размещения фильтра телефонной линии.
Недостатком средств пассивной защиты является то, что они не защищают от остальных систем перехвата.

## Slide 37: Методы и средства защиты телефонных линий Пассивная защита
Помимо указанных, широко применяются различные индикаторные приборы. Принцип действия индикаторных устройств основан на измерении и анализе параметров телефонных линий.
Основными параметрами, которые наиболее просто поддаются контролю, являются значение постоянной составляющей напряжения в линии и величина постоянного тока, возникающего в линии во время разговора.

## Slide 38: Методы и средства защиты телефонных линий Пассивная защита
Кроме того, анализу могут быть подвергнуты измерения активной и реактивной составляющей комплексного сопротивления линии, изменения напряжения в момент снятия трубки.
В более сложных приборах производится анализ не только постоянной, но и переменной составляющей сигнала.
На основе проведенных измерений прибор принимает решение о наличии несанкционированных подключений или просто сигнализирует об изменении параметров линии. Именно использование достаточно сложного алгоритма принятия решения и отличает анализатор от простого индикатора.

## Slide 39: Методы и средства защиты телефонных линий Пассивная защита
Анализаторы и индикаторы имеют и целый ряд существенных недостатков:
Отсутствуют четкие критерии для установления факта наличия несанкционированного подключения.
Телефонные линии (особенно отечественные) далеко не идеальны. Даже в спецификации на стандартные параметры сигналов городских АТС предусмотрен большой разброс.
Кроме того, параметры меняются в зависимости от времени суток, загруженности АТС, колебаний напряжения в электросети, влажности и температуры.
Сильно влияют и различного вида наводки.

## Slide 40: Методы и средства защиты телефонных линий Пассивная защита
Анализаторы и индикаторы имеют и целый ряд существенных недостатков:
Высока вероятность ложных срабатываний. Более надежными оказываются те приборы, которые просто фиксируют изменения того или иного параметра, предоставляя принимать решение самому пользователю.
Самым большим недостатком анализаторов является то, что они могут зафиксировать только небольшую часть устройств перехвата из богатого арсенала злоумышленников.
Почти все анализаторы устроены так, что при их установке требуется балансировка под параметры линии. Если при этой операции на линии уже была установлена закладка, то она обнаружена не будет.

## Slide 41: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Приборы для постановки активной заградительной помехи предназначены для защиты телефонных линий практически от всех видов прослушивающих устройств.
Достигается это путем подачи в линию дополнительных сигналов (заградительной помехи) и изменения стандартных параметров телефонной линии (обычно в разумных пределах изменяется постоянная составляющая напряжения в линии и ток в ней) во всех режимах работы.

## Slide 42: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Чтобы помехи не очень сильно мешали разговору, они компенсируются перед подачей на телефонный аппарат владельца.
Во избежание неудобств для удаленного абонента помехи подбираются из сигналов, которые затухают в процессе прохождения по линии или легко фильтруются абонентским комплектом аппаратуры городской АТС.
Для “хорошего” воздействия помехи на аппаратуру перехвата ее уровень обычно в несколько раз, а иногда и на порядки превосходит уровень речевого сигнала в линии.

## Slide 43: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Не смотря на высокою эффективность защиты, обеспечиваемой постановщиками заградительной помехи, и им присущи некоторые недостатки:
Постановщики заградительных помех обеспечивают защиту телефонной линии только на участке от самого прибора, к которому подключается штепсель телефонного аппарата, до городской АТС.
Поэтому остается опасность перехвата информации со стороны незащищенной линии противоположного абонента.

## Slide 44: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Они не защищают от аппаратуры прослушивания, установленной непосредственно на АТС. Не защищают они и от специальной аппаратуры, и от аппаратуры, применяемой стационарно. Однако подобная аппаратура имеется только у профессионалов из спецслужб и недоступна большинству злоумышленников.
Недостатки постановщиков помех, можно скомпенсировать обеспечением комплексного подхода к решению проблемы защиты телефонных линий. Для этого в состав приборов вводятся системы для обнаружения несанкционированных подключений.

## Slide 45: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Лучшие образцы приборов защиты позволяют вести борьбу со всем спектром существующей на сегодняшний день малогабаритной техники перехвата, в том числе предназначенной для перехвата речевой информации из помещения в промежутках между телефонными переговорами.

## Slide 46: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Малогабаритные технические средства перехвата не могут противостоять постановщикам заградительных помех по следующим причинам.
Необходимо обеспечить высокую стабильность частоты несущей при достаточно высокой мощности передатчика в условиях:
широкого диапазона рабочих температур;
широкого диапазона изменяющегося напряжения по телефонной линии;
невозможности отбора большого тока из телефонной линии;
обеспечения минимальных побочных излучений;
обеспечения минимальных излучений на кратных гармониках;
минимально возможной длины антенны;
внесения минимальных нелинейностей в телефонную линию.

## Slide 47: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Необходимо обеспечить живучесть передатчика в условиях прохождения через него вызывных сигналов высокой амплитуды.
Необходимо обеспечить хорошее качество и громкость передачи звука притом, что качество и уровень сигнала на разных линиях существенно различаются.
Необходимо обеспечить устойчивую работу передатчика в условиях возможных внешних паразитных электрических и электромагнитных наводок.
Необходимо обеспечить минимальные размеры передатчика и удобство его установки.
Примером постановщика заградительных помех является прибор “Базальт”
Схема включения постановщика помех типа “Базальт”

## Slide 48: Методы и средства защиты телефонных линий Активная защита
Схема включения постановщика помех типа “Базальт”

## Slide 49: Методы контроля проводных линий
Методы контроля проводных линий, как слаботочных (телефон­ных линий, систем охранной и пожарной сигнализации и т.д.), так и си­ловых, основаны на выявлении в них информационных сигналов (низкочастотных и высокочастотных) и измерении параметров линий.
Методы контроля телефонных линий, как правило, основаны на том, что любое подключение к ним вызывает изменение электрических параметров линий: амплитуд напряжения и тока в линии, а также значений емкости, индуктивности, активного и реактивного сопротивлений линии.
В зависимости от способа подключения закладного устройства к телефонной линии (последовательного, в разрыв одного из проводов телефонного кабеля, или параллельного), степень его влияния на изменение параметров линии будет различной.

## Slide 50: Методы контроля проводных линий
Подключение средств съема информации к магистральному кабе­лю (как наружному, так и внутреннему) маловероятно.
Наиболее уязви­мыми местами подключения являются:
входной распределительный щит,
внутренние распределительные колодки,
открытые участки из провода,
телефонные розетки и аппараты.
Наличие совре­менных внутренних мини-АТС не влияет на указанную ситуацию.

## Slide 51: Методы контроля проводных линий
Для контроля линий связи необходимо иметь ее схему и “паспорт”.
На схеме (выполненной в масштабе) графически или в виде таблицы указываются все санкционированные соединения: распределительные коробки, щиты, параллельные отводы, блокираторы и т.п. с указанием дальности от розетки до соединений.
Под “паспортом” обычно понима­ются измеренные параметры линии.
Лишь при наличии схемы и “паспорта” производится контроль ли­нии техническими средствами.

## Slide 52: Методы контроля проводных линий
Если линия предварительно была очищена и паспортизована, то одним из способов выявления подключаемых к линии средств съема информации является измерение электрофизических параметров линии, к которым относятся емкость, индуктивность и сопротивление линии.
По этому методу измеряются общая емкость линии от телефонно­го аппарата до распределительного щита и сопротивление линии при ее отключении (размыкании) и замыкании на распредели­тельном щитке.
В дальнейшем контроль линии заключается в периодической про­верке ее электрофизических параметров.
К типовым устройствам контроля параметров телефонной линии относится телефонное проверочное устройство ТПУ-5.

## Slide 53: Методы контроля проводных линий
Наиболее эффективным способом обнаружения подключаемых к телефонной линии средств съема информации является использование локаторов проводных линий.
Методы определения факта негласного подключения к линии с использованием нелинейного локатора будут определяться принципами его функционирования.

## Slide 54: Методы контроля проводных линий
Например, при применении нелинейного локатора “Визир” можно установить только факт негласного подключения к линии средства съема информа­ции, а при использовании локатора телефонных линий “Бор-1” возмож­но определение и дальности до места подключения закладного устрой­ства с ошибкой 2–5 м, что значительно облегчает визуальный поиск и сокращает его время.
Аналогичным образом проводится анализ силовых линий. При их проверке необходимо строго соблюдать правила электробезопасно­сти. Данный вид работ необходимо проводить двумя операторами.

## Slide 55: Методы контроля проводных линий
После обследования линии нелинейным локатором измеряются ее параметры (сопротивление и емкость) при разомкнутом и замкнутом состояниях.
Измерение тока утечки в электросиловой линии производится без ее отключения от источника питающего напряжения. Но при этом от линии должны быть отключены все электрические и осветительные приборы (легальные нагрузки).
Данные измерений заносятся в “паспорт” линии. Для измерения в линии тока утечки может использоваться прибор ТСМ-03.

## Slide 56: Методы контроля проводных линий
Для выявления проводных линий, к которым подключены “пассивные” микрофоны, используются поисковые приборы, с высокочувствительными усилителями низкой частоты.
К таким средствам контроля относятся:
поисковые приборы ПСЧ-5, СРМ-700, ТСМ-О3,
акустический спектральный коррелятор OSR-5000 “OSCOR”,
специальные низкочастотные усилители “Хорда”, “Бумеранг” и др

## Slide 57: Методы контроля проводных линий
Для проверки проводных линий на наличие в них сигналов вы­сокой частоты, модулированных информационным сигналом, исполь­зуются:
индикаторы поля типа D-008, СРМ-700,
поисковые приборы типа ПСЧ-5, ТСМ-ОЗ, Scanlock ECM,
программно-аппаратные комплек­сы типа АРК-Д1_12, “КРОНА-4” и др.

## Slide 58: Защита факсимильных телефонных аппаратов и концентраторов
Как всякое электронное устройство, телефонный аппарат (ТА), факсимильный аппарат (ФА), телефонный концентратор (ТК) и линии, соединяющие ТА, ФА или ТК с телефонными линиями связи, излучают достаточно высокие уровни поля в диапазоне частот вплоть до 150 МГц. Кроме того, сравнительно большие напряжения излучения возникают между корпусом аппарата и отходящими от него линейными проводами.
Для того чтобы полностью подавить все виды излучений, создаваемых ТА, необходимо отфильтровать излучения в отходящих от аппарата линейных проводах и проводах микротелефона, а также обеспечить достаточную экранировку внутренней схемы ТА. Экранировка и фильтрация всех отходящих от аппарата проводов возможны только при значительной переработке конструкции ТА и изменении его электрических параметров. Из всего сказанного следует вывод — чтобы защитить ТА, необходимо выполнить следующие мероприятия:
защитить цепь микротелефона;
защитить цепь звонка;
защитить двухпроводную линию телефонной сети.

## Slide 59: Защита факсимильных и телефонных аппаратов, концентраторов
При прокладке любых кабелей внутри помещений необходимо учитывать следующие закономерности:
все кабели должны быть в экранирующей оплетке;
длина кабелей должна быть минимальной;
пересечение кабелей с элементами отопительной сети, электроосветительными проводами должно быть, по возможности, перпендикулярным;
экранированные кабели (в компьютерных сетях), если они расположены параллельно, располагаются не ближе 30–60 см;
необходимо полностью исключить прямое подключение к линии в пределах и за пределами помещений и контролируемой зоны.

## Slide 60: Экранирование помещений
Для полного устранения наводок от технических средств передачи информации (ТСПИ) в помещениях, линии которых выходят за пределы контролируемой зоны, необходимо не только подавить их в отходящих от источника проводах, но и ограничить сферу действия электромагнитного поля, создаваемого в непосредственной близости от источника системой его внутренней электропроводки.
Эта задача решается путем применения экранирования. Экранирование подразделяется на:
электростатическое;
магнитостатическое;
электромагнитное.

## Slide 61: Экранирование помещений
Электростатическое и магнитостатическое экранирование основывается на замыкании экраном, обладающим в первом случае высокой электропроводностью, а во втором — магнитопроводностью, соответственно, электрического и магнитного полей.
На высокой частоте применяется исключительно электромагнитное экранирование.
Чтобы выполнить экранированное помещение, удовлетворяющее указанным выше требованиям, необходимо правильно решить вопросы, касающиеся выбора конструкции, материала и фильтра питания.
С точки зрения стоимости материала и простоты изготовления преимущества на стороне экранированного помещения из листовой стали.
Однако при применении сетчатого экрана могут значительно упроститься вопросы вентиляции и освещения помещения. В связи с этим сетчатые экраны находят широкое применение.

## Slide 62: Экранирование помещений
Экранированные помещения позволяют полностью нейтрализовать любые типы устройств радиотехнической разведки.
Однако высокая стоимость, снижение комфортности и другие неудобства для персонала (использование двойных дверей с тамбуром и взаимной блокировкой, чтобы при входе одна дверь была обязательно закрыта) делают применение таких инженерных решений оправданным только при защите информации очень высокой важности.
Очень важно также и заземление — как ТСПИ, так и экранированного помещения. В первую очередь необходимо, чтобы защищаемое помещение имело контур заземления, не выходящий за пределы этого помещения.
Все приборы, корпуса ТА, компьютеры, ФА, телетайпы и т.д. должны быть заземлены на общий контур заземления.

## Slide 63: Экранирование помещений
Заземлением всех устройств в помещении пренебрегать нельзя.
По возможности приборы, используемые в помещении, должны иметь индивидуальную экранировку.
Очень важным фактором является также и широкое применение сетевых фильтров.
Сетевые фильтры обеспечивают защищенность электронных устройств не только от внешних помех, но и от различного вида сигналов, генерируемых устройствами, которые могут служить источником утечки информации.

## Slide 64: Экранирование помещений
Сетевые фильтры выполняют две защитные функции в цепях питания ТСПИ:
защита аппаратуры от внешних импульсных помех;
защита от наводок, создаваемых самой аппаратурой.
При выборе фильтров для цепей питания нужно исходить из следующих параметров цепей и фильтров:
номинальных значений токов и напряжений в цепях питания, а также допустимого значения падения напряжения на фильтре при максимальной для данной цепи нагрузке;
ограничений, накладываемых на допустимые значения искажений формы напряжения питания при максимальной нагрузке;
допустимых значений реактивной составляющей тока на основной частоте напряжения питания;
необходимого затухания фильтра с учетом заданных значений сопротивлений нагрузки и источников питания;
механических характеристик (размеры, масса, способ установки и тип корпуса фильтра);
степени экранирования фильтра от различных посторонних полей, обеспечиваемого конструкцией его корпуса.

## Slide 65: Экранирование помещений
Для защиты линий питания и телефонных или информационных линий широко применяются фильтры типа ФСП1, ПЭТЛ “Рикас-1” или “Рикас-2”, а также “Гранит-8”, имеющие следующие характеристики:
диапазон частот — от 0,15 до 1000 МГц;
максимальный ток 5А;
затухание составляет 60 дБ;
максимальное напряжение по постоянному току 500 В;
максимальное напряжение по переменному току 250 В при 50 Гц.
Кроме того, при эксплуатации современных ПЭВМ широко используются источники бесперебойного питания (ИБП), которые позволяют обеспечить питание компьютера при отключении питания сети, а также позволяют обеспечить защиту от утечки информации по цепям питания.

## Slide 66: Защита от намеренного силового воздействия
Под намеренным силовым воздействием (НСВ) понимается преднамеренное создание резкого всплеска напряжения в сети питания с такими амплитудой, длительностью и энергией всплеска, которые способны привести к сбоям в работе оборудования или к его деградации. Для НСВ используются специальные ТС, которые подключаются к сети непосредственно с помощью гальванической связи, через конденсатор или трансформатор

## Slide 67: Защита от намеренного силового воздействия
ПЭВМ или другое электронное оборудование автоматизированных систем (АС) имеет два пути значимых для проникновения энергии НСВ по сети питания: кондуктивный путь через источник вторичного электропитания и наводки через паразитные емкостные и индуктивные связи, как внутренние, так и между совместно проложенными кабелями и информационными линиями связи.
Основными принципами защиты от НСВ по цепям питания являются следующие.
С привлечением квалифицированных специалистов-электриков необходимо проанализировать схему электроснабжения объекта для выявления возможных каналов для нападения на объект по цепям питания.
Схема электроснабжения объекта должна быть разделена на зоны, в которых можно организовать те или иные мероприятия по защите.
На все фидеры, которые выходят за пределы зон, должны быть установлены групповые устройства защиты от НСВ.
При монтаже на объекте выделенной сети питания для АС необходимо розетки, щитки питания и прочее оборудование размещать в помещениях с оборудованием АС и в помещениях, находящихся под контролем.

## Slide 68: Защита от намеренного силового воздействия
После завершения монтажа электроснабжения снимается своеобразный “портет” сети с помощью анализатора неоднородности линии.
Доступ к щитам питания и другим элементам электрооборудования здания должен быть ограничен соответствующими документами и инструкциями, а также техническими мероприятиями.
Все электрооборудование (в том числе и бытового назначения) должно тщательно проверяться. Чаще всего для маскировки ТС НСВ используются пылесосы, кондиционеры, микроволновые печи (в последних уже содержатся высоковольтные конденсаторы, зарядное устройство и другие узлы, позволяющие использовать их в качестве элементов ТС НСВ).
Желательно организовать на объекте круглосуточный мониторинг сети электропитания с помощью соответствующих регистрирующих приборов и одновременную регистрацию в журнале всех сбоев и повреждений оборудования с обязательной фиксацией времени возникновения сбоев и характера дефектов.
При закупках оборудования АС необходимо обращать внимание на степень его защиты от импульсных помех. Необходимо, чтобы оборудование имело класс устойчивости к импульсным перенапряжениям не ниже A по ITTT Standard 587-1980 и аналогичным западным стандартам
Оборудование, подключаемое к витым парам в сети большой протяженности, должно также иметь надлежащую защиту по информационным каналам.

## Slide 69: Защита от НСВ по коммуникационным каналам
Наибольший ущерб при нападении с применением ТС НСВ наносятся объектам, у которых АС с непрерывным процессом обработки потоков информации являются ядром системы (к таким объектам относятся системы связи, особенно цифровой, системы обработки банковских данных, управления воздушным движением и т.п.).
Весьма эффективное нападение с применением ТС НСВ на системы, обеспечивающие безопасность объекта: вывод из строя оборудования системы безопасности может представить злоумышленникам временное окно длительностью до нескольких суток (на период замены или ремонта оборудования) для совершения преступных действий.
В АС к проводным линиям связи подключаются разного рода гальванические разделения: сетевые адаптеры, АЦП, ЦАП, усилители, модемы, полноразмерные и мини-АТС и другие электронные устройства, преобразующие сигналы, обрабатываемые в АС, в сигналы, которые передаются по проводным линиям связи. По сути, это устройства, предназначенные для связи АС с проводной линией.
Для обеспечения защиты АС от НСВ по коммуникационным каналам (главным образом речь идет о проводных линиях связи) необходимо проведение определенных мероприятий организационного и технического характера. Их детализация требует привязки к конкретному объекту.

## Slide 70: Защита от НСВ по коммуникационным каналам
Необходимо проверить с привлечением квалифицированных специалистов схему внутренних и внешних коммуникационных каналов объекта для выявления возможных путей для нападения на объект по проводным линиям связи.
Схема внутренних и внешних коммуникационных каналов объекта должна быть разделена на зоны, в которых можно реализовать те или иные мероприятия по защите.
На все проводные линии связи, которые выходят за пределы зон, подконтрольных службе безопасности объекта, должны быть установлены устройства защиты от НСВ для каждого проводника линий связи. Места для установки шкафов с защитным оборудованием выбираются в зонах, подконтрольных службе безопасности.
После завершения монтажа кабельных коммуникаций и УС снимается “портрет” коммуникационной сети с помощью анализатора неоднородностей линии связи.
Доступ к мини-АТС, кросс-панелям и другим элементам коммуникационных каналов связи должен быть ограничен соответствующими документами и техническими мероприятиями, а текущее обслуживание оборудования и ремонтные работы необходимо производить под контролем сотрудников режимной службы.

## Slide 71: Защита от НСВ по коммуникационным каналам
При проектировании схем размещения и монтаже коммуникационного оборудования АС необходимо устранять потенциальные возможности для атаки на объект с помощью ТС НСВ.
При закупках коммуникационного оборудования для АС необходимо обращать внимание на степень его защиты от импульсных помех. Наиболее важными являются следующие характеристики:
степень защиты от микросекундных импульсных помех большой энергии (применительно к ТС НСВ с контактным подключением к низковольтным емкостным накопителям)
степень защиты от пачек импульсов наносекундного диапазона (применительно к ТС НСВ с высоковольтными трансформаторами и бесконтактными инжекторами).
При построении схемы защиты объекта целесообразно выделить три рубежа:
рубеж I — защита по периметру объекта всех коммуникационных каналов для предотвращения внешней угрозы нападения с использованием ТС НСВ;
рубеж II — поэтапная защита для локализации ТС НСВ, стационарно установленных внутри охраняемого объекта или пронесенных внутрь его для организации однократной атаки;
рубеж III — индивидуальная защита наиболее ответственных элементов АС.
Для небольших объектов рубеж I может отсутствовать, а рубеж II — сократиться.

## Slide 72: Защита от НСВ по коммуникационным каналам
Для первого рубежа, как минимум, необходимо установить защиту всех проводных линий связи от перенапряжения с помощью воздушных разрядников и варисторов (аналогичные схемы применяются для защиты от индуцированных разрядов молнии).
Для второго рубежа защиты наиболее целесообразно использовать комбинированные низкопороговые помехозащищенные схемы.
Для третьего рубежа необходимо применять схемы защиты, максимально приближенные к защищаемому оборудованию, например, интегрированные с различного вида розетками и разъемами для подключения проводных линий связи.
После монтажа системы защиты от НСВ по коммуникационным каналам эту систему и АС в целом необходимо испытать на реальные воздействия. Для испытаний применяются имитаторы ТС НСВ, генерирующие импульсы, аналогичные импульсам, используемым при реальной атаке на объект.